МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ)
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ

| Группа по ЭБ | Минимальный стаж работы в электроустановках (мес) | Требования к персоналу |
| --- | --- | --- |
|  | Персонал организаций | Практиканты |  |
|  | Не имеющий среднего образования | Со средним образованием | Со средним электротехническим и высшим техническим образованием | С высшим электротехническим образованием | профтехучилищ | Институтов и техникумов(колледжей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II | После обучения по программе не менее 72 часов | Не нормируется | 1.Элементарный технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 2.Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям. 3.Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. 4.Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. |
| III | 3 в предыдущей группе | 2 в предыдущей группе | 2 в предыдущей группе | 1 в предыдущей группе | 6 в предыдущей группе | 3 в предыдущей группе | 1.Элементарные познания в общей электротехнике. 2.Знания электроустановки и порядка ее технического обслуживания. 3.Знания общих правил техники безопасности, в т.ч. правил допуска к работе, правил пользования и испытаний средств защиты и специальных требований, касающихся выполняемой работы. 4.Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках. 5.Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской помощи и умение практически оказать ее пострадавшему. |
| IV | 6 в предыдущей группе | 3 в предыдущей группе | 3 в предыдущей группе | 2 в предыдущей группе | - | - | 1.Знание электротехники в объеме специализированного профессионально-технического училища. 2.Полное представление об опасности при работах в электроустановках 3.Знание настоящих правил, технической эксплуатации электрооборудования, правил пользования и испытаний средств защиты, устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 4.Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 5.Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады. 6.Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказание первой мед.помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему. 7.Умение обучить персонал правилам техники безопасности, практическим приемам оказания первой медицинской помощи. |
| V | 24 в предыдущей группе | 12 в предыдущей группе | 6 в предыдущей группе | 3 в предыдущей группе | - | - | 1.Знание схем электроустановок, компоновки оборудования, технологических процессов производства. 2.Знание настоящих правил, правил пользования и испытаний средств защиты, четкое представление о том, чем вызвано то или иное требование. 3.Знание правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 4.Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами в электроустановках любого напряжения. 5.Умение четко обозначить и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа работников. 6.Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам оказания первой мед.помощи |